Protokol o prohlídce vozu dne 31.5.2010

| Citroën C4 1,6Hdi, r.v 2007, tachometr 83.022km, Auto Steiner, Kolbenova ul., Praha |
| --- |
| Skupina | Popis | Hodnocení stavu |
| Karoserie |  | 2/3 |
| Nosné části | Původní, levá zadní strana podlahy kufru lehce rovnaná, nosníky pod nárazníkem původní. |  |
| Vnější karosářské díly | Opticky Ok. Oba zadní blatníky lakované, ale původní. |  |
| Lak | Ok, barevný odstín stejnoměrný, zadní lakované blatníky mají trochu „pomeranč“. Vidět je to však až při bližším zkoumání. |  |
| Motor |  | 3 |
| Zátah motoru | Plynulý, bez připomínek |  |
| Zvuk, subj. stav | Tvrdší chod na volnoběh, ale nejeví známky poruchy. Celkově více ovlhlý od oleje, střední únik oleje pod přírubou převodovky = možná je načaté těsnění klikové hřídele – již dražší oprava, cca 5-8tis.Kč |  |
| Převodovka | Řadí dobře, lehce, synchronizace v pořádku | 1 |
| Podvozek | Lehce táhne doleva, pravděpodobně kvůli pneumatikám, před koupí bych doporučil zkontrolovat geometrii kol – zejména kvůli zjištěné opravě po havárii. To však nelze udělat bez výměny rejdových čepů, které vykazují vůli. | 3 |
| Brzdy | Silně opotřebené koutouče, nutná brzká výměna | 3 |
| Výfukové potrubí | Ok, stav odpovídá stáří, bez proreznutí. | 2 |
| Pneumatiky | Zimní na hranici životnosti, možno využít na městské zimní ježdění jednu sezonu. Nyní nutno obout na letní. | 3/4 |
| Interiér | Volant hodně ohmataný, interiér viditelně nepříliš udržovaný – potřebuje vyčistit. Vše je plně funkční. Mechanické ani optické poškození interiéru nezjištěno. Nekompletní - chybí dno zavazadlového prostoru. | 3 |
| Cebia prověření | Nebylo nutné. Při prohlídce zjištěn prokazatelný záznam o vyšším počtu km z doby nedlouho před prodejem o najetých 101.000km. | 4 |
| Celkové hodnocení: | Auto je opravované po lehčí havárii. Dovoz z Francie, bez servisní historie. Zjištěn záznam o servisní prohlídce z 12/2009 s najetými 101.000 km. Stav tachometru je tedy prokazatelně snížen minimálně o 28.000 km, pravděpodobně ještě o něco více. Celkový stav vozu odpovídá spíše horšímu zacházení předchozího majitele. Mechanicky vůz funguje dobře, podvozek bez vůlí kromě čepů řízení. Celkový dojem z vozu je téměř podprůměrný, doporučil bych raději hledat jiný vůz v lepším stavu s prokazatelnou historií. | 3 |

Hodnotící škála:

1 – doporučeno bez výhrad – vůz nevykazuje žádné zjevné závady

2 – doporučeno s výhradou – vůz nevykazuje žádné zjevné závady, ale je třeba počítat

s potenciálními riziky uvedenými v protokolu

3 – spíše nedoporučeno – vůz vykazuje závady a nedostatky na hranici přijatelnosti. Je třeba zvážit, zda předpokládané riziko oprav a možných komplikací zákazníkovi stojí za získání tohoto konkrétního vozu.

4 – nedoporučeno – vůz jeví zjevné známky závad nebo problémů, které mohou velmi pravděpodobně nastat nebo je zde zjevný nesoulad mezi údaji uváděnými prodávajícím a skutečností,viz. protokol.